5. Makina Titreşimi

# 5.1. Bir Serbestlik Dereceli Sistem Modeli

Bir makinanın bir serbestlik dereceli genelleştirilmiş titreşim sistemi modelini ideal titreşim elemanlarını kullanarak Şekil 5.1’de gösterildiği gibi kurabiliriz.

# Şekil 5.1  Bir serbestlik dereceli titreşim sistemi modeli

Burada kullanılan ideal elemanlar; makinanın rijit kütlesini temsil eden kütle elemanı, makina uzuvlarının yaylanma özelliklerini temsil eden yay elemanı ve makinadaki hareketli uzuvların yatak ve diğer çeşit sürtünmelerini temsil eden sönüm elemanı olarak adlandırılırlar. Bu üç eleman, yani kütle, yay ve sönüm elemanı fiziksel sistemi tanımlarlar. Titreştirici ya da zorlayıcı kuvvet ise makinayı titreşime zorlar. Bu zorlayıcı kuvvet, kuvvet analizinde gördüğümüz gibi makinanın ivmelenmesi esnasında ortaya çıkan atalet kuvvetleri ya da dengesizlikten ortaya çıkan merkezkaç kuvveti olabilir. Burada amaç makinanın bu zorlayıcı kuvvet etkisi altındaki hareketini araştırmak ve tanımlamaktır. Sistemin hareketini tanımlayan diferansiyel denklemi elde etmek için dinamik kuvvet analizi kısmında gördüğümüz gibi Newton’un hareket kanununu (2. kanun) kullanabiliriz. Öteleme hareketi yapan bir sistem için kütlenin konumunu  koordinatı ile tanımlarsak;

yazabiliriz. Sistemin Şekil 5.2’de çizilen serbest cisim diyagramını göz önüne alalım.

# Şekil 5.2  Serbest cisim diyagramı

Burada kütle üzerine etki eden kuvvetler; yerçekimi kuvveti , yay kuvveti , sönüm kuvveti  ve zorlayıcı kuvvet  dir. Buna göre Newton’un hareket kanunu (1) uygulanırsa;

ve   olduğu dikkate alınırsa (yaydaki statik uzama miktarı olup sabittir);

elde edilir. (2) eşitliği aynı zamanda bir titreşim sisteminde kütlenin yay elemanı tarafından tamamen taşınması durumunda statik kuvvetlerin dikkate alınmasına gerek olmadığını ve yalnız dinamik kuvvetlerin düşünülmesi gerektiğini göstermektedir.

5.2. Hareket Denkleminin Genel Çözümü

Yukarıdaki kısımda elde edilen diferansiyel denklem bir serbestlik dereceli bir sistemin genel hareket denklemidir. Biçim olarak bu denklem sabit katsayılı 2. mertebeden adi bir diferansiyel denklemdir. Bunun çözümü diferansiyel denklemlerden bilindiği gibi homojen kısmın çözümü ile özel kısmının çözümünden elde edilir.

genel çözüm     =       tamamlayıcı çözüm        +        özel çözüm

(Homojen kısmın çözümü)                  (2. taraf çözümü)

x(t)             =                  xc(t)                       +                   xp(t)

# 5.2.1. Tamamlayıcı Çözüm (Sönümlü serbest titreşim hali)

Sistem üzerine bir zorlayıcı kuvvetin uygulanmaması durumunda,  yani  olması halinde sistemin titreşim modeli Şekil 5.3’de gösterildiği gibi olur. Bu durumda sistemin yapacağı titreşim hareketi “sönümlü serbest titreşim” olarak adlandırılır. Sistemin harekete geçirilmesi fiziksel olarak bir başlangıç yer değiştirmesi ve/veya bir başlangıç hızı (ani bir kuvvet uygulanması) verilerek yapılabilir. Sistem sönüm durumuna bağlı olarak geçen zamanla birlikte tekrar başlangıçtaki statik denge konumuna döner.

# Şekil 5.3  Sönümlü serbest titreşim modeli

# Sistemin hareket denklemi (2) eşitliğinden  konarak

elde edilir. (3) eşitliği (2) eşitliğinin homojen kısmıdır. Dolayısıyla tamamlayıcı çözüm bu homojen kısmın çözümüdür. Bu çözüm B ve s sabitler olmak üzere

formundadır. Bu çözüm (3)’de yerine konursa

ve burada  çarpanı t’nin bütün değerleri için sıfır olamayacağından

olması gerekir. Böylelikle (3) denklemi (4) cebirsel denklemine dönüşür. Bu denklem sistemin “karakteristik denklemi” olarak adlandırılır. Karakteristik denklemin kökleri

ve tamamlayıcı çözüm

olacaktır. Burada  ve  keyfi sabitler olup değerleri başlangıç koşulları (başlangıç yer değiştirmesi ve/veya hızı) ile tayin edilir. (3) denklemini uygunluk bakımından ’ye bölerek

ve

doğal frekans

veya      sönüm faktörü

tanımlamalarını kullanarak

formunda yazabiliriz. Benzer şekilde (4) eşitliği

ve (5) eşitliği

yazılır.

Sistemin yapacağı hareket karakteristik denklemin köklerine bağlı olacaktır. Buna göre (6) eşitliği ile verilen köklerin durumunu incelersek;

1)	 için;  olup kökler negatif ve gerçeldir. Bunun anlamı başlangıç koşulları ne olursa olsun tamamlayıcı fonksiyon bir salınım hareketi vermez, yani zaman arttıkça hareket azalarak söner.

2)	 için; kökler  ;   Bu durumda tamamlayıcı fonksiyon   olup, yine  hareket artan zamanla söner, periyodik hareket ortaya çıkmaz.

3)	 için;   ,    olur. Bu durumda kökler kompleks ve eşleniktir. Uygunluk bakımından

sönümlenmiş doğal frekans

tanımlaması yaparsak; kökler

ve tamamlayıcı çözüm;

elde edilir. Burada aşağıdaki “hatırlatma” da verilen dönüşüm ifadesi kullanılarak;

Hatırlatma:

yazılır. Burada yer değiştirmesi gerçek fiziksel bir büyüklük olduğundan

A1 ve A2’nin de gerçel sayı olması gerekir. Bunun için de  ve  kompleks eşlenik sayı olmalıdır, yani;

elde edilir. (7) eşitliği

tanımlamaları kullanılarak

formunda da yazılabilir. Burada;

faz açısı

hareketin genliği

hareketin frekansı

dır. Bu durumda titreşim sistemimiz, genliği zamanla azalan ve frekansı  olan harmonik hareket yapacaktır.

Sonuç olarak sistemin yapacağı hareket sönüm faktörünün değerine bağlı olmaktadır. Burada sönüm faktörü;

için sistem “aşırı sönümlü”,

için sistem “kritik sönümlü”,

için sistem “hafif sönümlü” ,

olarak adlandırılır. Bu sönüm durumları Şekil 5.4’de gösterilmiştir.

Şekil 5.4 Şekil 5.3’de gösterilen sistemin serbest titreşimleri; Başlangıç yer değiştirmesi=x0 ve başlangıç hızı=0

Her üç durumda da hareket zamanla azalarak sönecek özelliktedir. Dolayısıyla tamamlayıcı fonksiyon sistemin “geçici titreşim durumunu”  vermektedir.

Bir sistemi kritik olarak sönümlemek için gerekli olan sönüm katsayısı değeri “Kritik sönüm katsayısı” dır. Kritik sönüm katsayısı için;

için  olarak adlandırılırsa;

ifadesinden,

ve

Böylelikle sönüm faktörünü  olarak da tanımlayabiliriz. Dolayısıyla sönüm faktörü bir sistemdeki mevcut sönüm miktarının, sistemi kritik sönümlü yapmak için gerekli olan sönüm miktarına oranı olmaktadır.

Örnek 5.1:  Kütlesi 20 kg olan bir makina yay ve sönüm elemanları üzerine aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi tespit edilmiştir. Yayların toplam yay katsayısı 8 kN/m ve sönüm katsayısı 130 Ns/m dir. Sistem başlangıçta hareketsiz olup kütleye 100 mm/s’lik bir hız verilerek harekete geçirildiğine göre kütlenin yer değiştirmesini ve hızını zamana bağlı olarak bulunuz.

Çözüm:

Sistemin titreşim davranışı mevcut sönüm faktörü değerine bağlı olacağından önce  hesaplanırsa;

bulunur.  olduğundan, sistem sönümlü serbest titreşim hareketi yapacaktır. Çözüm için (7) veya (8) eşitliklerinden birisi seçilebilir.

seçilir ve diğer parametresi hesaplanır.

# Hesaplanan parametrelerin değerleri  ifadesinde yerleştirilerek

elde edilir. Burada  ve  katsayıları başlangıç koşullarından elde edilirler. Bunlar:

verilmiştir. Bu değerler  ve ’de yerine konursa;

bulunur. Böylelikle

ve

elde edilir.

5.2.2. Özel Çözüm (Sönümlü zorlanmış titreşim hali)

Sönümlü bir sistemin bir zorlayıcı kuvvet etkisi altında yapacağı titreşim hareketi “sönümlü zorlanmış titreşim” olarak adlandırılır. Bu durumda sistem kuvvet uygulandığı sürece titreşimine devam eder. (2) eşitliği ile verilen genel hareket denklemini tekrar ele alalım.

Hatırlatma:

# Bu denklemin özel çözümü

formundadır. Burada

: hareketin genliği  ve  : faz açısıdır.

Lineer bir sistemin harmonik bir kuvvet etkisi altındaki davranışının, yani cevabının yine harmonik olacağı kabulü yapılmış olmaktadır.

ve

ifadeleri (2) eşitliğinde yerine konur ve düzenlemeler yapılırsa:

'i çözmek için eşitliklerin kareleri alınıp taraf tarafa toplanırsa

ve  için;

veya

olarak bulunur. Burada eşitliklerdeki terimleri k’ya bölersek  ve  ifadeleri şu şekilde de yazılabilir.

ve

: frekans oranı  ve

tanımlamalarını kullanırsak:

: dinamik büyütme faktörü			   (9)

ve

(10)

elde ederiz. (9) ve (10) eşitliklerinin sönüm faktörü () parametre olmak üzere frekans oranına (r) göre değişim grafikleri sırasıyla Şekil 5.5 ve Şekil 5.6’da gösterilmiştir.

# Şekil 5.5  Dinamik büyütme faktörünün frekans oranına göre değişimi

# Şekil 5.6  Faz açısının frekans oranına göre değişimi

(9) eşitliğinden ve Şekil 5.5’den görüleceği gibi:

- için  olur. Yani bu durum sistemin statik durumuna karşılık gelir. , statik yer değiştirme olarak tanımlanırsa  olarak da ifade edilebilir.

- için olur. Yani’nin değeri sadece sönüm faktörüne bağlı olmaktadır. Eğer sistemde  alınırsa: sonsuza gider. Bu durum “REZONANS” durumu olarak adlandırılır. Pratik olarak sistemin aşırı yer değiştirme sonucu hasara uğraması (kırılması) söz konusu olabilir. Titreşim kontrolü bakımından sisteme optimum bir sönüm değeri katmak uygun ve gereklidir.

- için  sıfıra yaklaşmaktadır. Titreşim kontrolü bakımından bu istenilen bir durumdur. Bunu gerçekleştirmek için ;  ifadelerinden görüleceği gibi ya  büyük yapılmalı (sistemin çalışma hızına bağlıdır) ya da  küçük yapılmalıdır. Doğal frekansın küçük yapılması da ya ’nın küçük yapılması (yumuşak yay seçilmesi) ya da ’nin büyük yapılması ile olabilir. Bu son açıklanan durum bir sistemin tasarım parametrelerine bağlı olup titreşim kontrolü bakımından sisteme optimum bir sönüm katmak her durumda kullanışlı olur.

# Faz açısı Şekil 5.6’dan görüldüğü gibi;

için

için

ve

için

olmaktadır.

# 5.2.3. Genel Çözüm

Tamamlayıcı çözüm ve özel çözüm ifadeleri genel çözüm ifadesinde yerine yazılırsa, yani;

elde edilir. Burada  ve  sırasıyla (9) ve (10) eşitliklerinden,  ve  ise başlangıç koşullarının (11) eşitliğine uygulanması ile bulunurlar. Fiziksel olarak yorumlamak gerekirse genel çözüm ifadesinin anlamı şu olmaktadır;

- Sistem belli başlangıç koşulları ve bir kuvvet etkisi altında titreşime zorlandığında başlangıçta kendi doğal frekansında titreşecek ve sonra titreştirici kuvveti takip edecek yönde davranış gösterecektir.

Örnek 5.2:  Örnek 5.1’de verilen makina başlangıç şartları aynı olmak üzere kütle üzerine  N’luk bir kuvvet uygulanarak harekete geçirildiğine göre makinanın yapacağı titreşim hareketinin genel ifadesini elde ediniz.

# Çözüm: (9) eşitliğinden,

ve (10) eşitliğinden

(11) eşitliğinde yerine yazılırsa;

elde edilir.  ve ’yi bulmak için başlangıç şartları uygulanırsa.

ve

# Buradan  ve ;

olarak çözülür ve Genel Çözüm;

olarak elde edilir. Bu çözüm grafik olarak Şekil 5.7’de gösterilmiştir.

# Şekil 5.7  ’nin zamanla değişimi

Şekilden açıkça görüleceği gibi sistemin genel hareketinin geçici titreşim kısmı bir saniye geçmeden sönmekte (sıfır olmakta)  ve geriye sadece sürekli titreşim kısmı kalmaktadır.

5.3. Bir Serbestlik Dereceli Sistemlere Ait Uygulamalar

Bu kısımda bundan önceki kısımlarda verilmiş olan titreşim teorisi daha geniş kapsamlı problemlere uygulanacaktır. Bu uygulamada problemin formüle edilmesi ve her bir tip sistemin genelleştirilmesi yapılacaktır. Burada genelleştirilmenin anlamı verilen sistemi tanımlayan denklemi 	daha önce bir serbestlik dereceli sistem modeli için verilmiş olan denklem formuna indirgemektir. Yani sistemin denklemini

formunda yazmaktır. Burada , ,  ve  sırasıyla eşdeğer kütle, eşdeğer sönüm katsayısı, eşdeğer yay katsayısı ve eşdeğer titreştirici kuvvettir. Bu şekilde denklemi elde ettikten sonra inceleme daha önceki kısımlarda gördüğümüz gibi yapılacaktır.

# 5.3.1. Dönme Dengesizliği

Bir türbin, elektrik motoru veya rotora sahip herhangi bir dönen makinada eğer rotorun kütle merkezi dönme ekseni ile çakışmazsa dönme sonucu ortaya çıkacak olan atalet kuvveti etkisiyle makina titreşime zorlanır. Böyle bir sistemin titreşim modeli şematik olarak Şekil 5.8’de gösterildiği gibi kurulabilir.

# Şekil 5.8 Dönme dengesizliğine sahip bir sistemin şematik gösterimi

Burada makinanın toplam kütlesidir.  dengelenmemiş eksantrik kütlesi  hızıyla dönmektedir ve bunun düşey doğrultudaki yer değiştirmesi  dir.  kütlesinin yer değiştirmesi ise  dir. Buna göre sistemin hareket denklemi;

olarak yazılabilir. Düzenlersek

elde ederiz. Burada  titreştirici kuvvetin genliğidir. (12) eşitliği (2) eşitliği ile aynı formda olup dolayısıyla sistemin sürekli durum cevabı daha önce elde etmiş olduğumuz (9) eşitliğinden

Hatırlatma: : dinamik büyütme faktörü (9)

olarak doğrudan yazılır. Bu ifadeyi boyutsuz bir formda elde etmek için ile çarpalım ve bölelim.

Burada,

ve        koyarak

elde edilir. (13) eşitliği sönüm faktörü parametre olmak üzere aşağıda Şekil 5.9’da grafik olarak gösterilmiştir.

# Şekil 5.9  Şekil 5.8’de gösterilen sistemin harmonik cevabı

(13) eşitliğinden ve Şekil 5.9’dan görüleceği gibi düşük hızlarda yani r<<1 olduğu zaman titreştirici kuvvetin genliği  küçük olacağından titreşimin genliği hemen hemen sıfır olmaktadır.  Rezonansta yani r=1 olduğu zaman büyütme faktörü ve  kütlesinin genliği  olmaktadır. Dolayısıyla titreşimin genliği sadece sistemde mevcut olan sönüm miktarına bağlı olmaktadır. Yüksek hızlarda, yani r>>1 olduğu zaman  kütlesinin genliği  olmaktadır. Diğer bir deyişle titreşimin genliği titreştirici kuvvetin frekansına ve sistemdeki mevcut sönüm miktarına bağlı olmamakta ve sabit kalmaktadır.

Örnek 5.3: Toplam kütlesi 100 kg olan bir makina eksantrisitesi 0.5 mm olan 20 kg’lık bir rotora sahiptir. Makinanın zemine tespit yaylarının toplam yay katsayısı k=85 kN/m dir. Mevcut sönüm miktarı ihmal edilmektedir. Makinanın çalışma hızı 600 d/dak olup makina sadece düşey doğrultuda hareket serbestliğine sahiptir.

- Makinanın titreşiminin genliğini bulunuz.

- Aynı doğal frekansı korumak şartıyla makinanın tespitini o şekilde yapınız ki genlik önceki değerinin yarısına insin.

# Çözüm:  100 kg

85 kN/m

kgm

rad/s

rad/s

a)	Titreşimin genliği (13) eşitliğinden,

sayısal değerler konursa,

bulunur.

b)	Burada  genliğini 0.127/2 mm’ye azaltmak için ya sönüm miktarı ya da  artırılabilir. Eğer  artırılacaksa doğal frekansın aynı kalması istendiğinden k’da aynı  oranda artırılmalıdır. Ancak verilmiş olan bir sistem için  ve k değerlerinin değiştirilmesi uygun yada pratik olmayacağından burada sisteme sönüm elemanı ilave etmek uygundur.

# Buradan  sönüm faktörü çözülürse,

1.5 bulunur. Bu sönüm faktörü değerini sağlayacak olan sönüm elemanının sönüm katsayısı değeri ise;

Ns/m

olarak hesaplanır.

5.3.2. Millerin Kritik Hızı

Şekil 5.10’da üzerinde dengesizliğe sahip bir disk taşıyan dönen bir mil-disk sistemi gösterilmiştir. Disk mil üzerinde yatakların arasında tam orta noktada olacak şekilde tespit edilmiştir. İncelemeyi basitleştirmek için milin kütlesini ihmal edecek ve mili yay katsayısı k olan bir yay elemanı gibi düşüneceğiz. Burada ayrıca yataklardaki esnekliği ihmal edip yataklardaki viskoz sürtünmenin ve diskin dönmesine karşı koyan hava sürtünmesinin doğurduğu sönüm kuvvetinin de hızla orantılı olduğunu kabul edelim.

# Şekil 5.10 Dönen bir mil-disk sistemi

G:	diskin kütle merkezi.

P:	geometrik merkez

O:	dönme merkezi

m:	diskin kütlesi

e:	eksantrisite

:	milin açısal hızı

c:	sönüm katsayısı

Bu durumda sistemin hareket denklemini Newton’un hareket kanununu x ve y doğrultularında ayrı ayrı yazarak

düzenlersek;

elde ederiz. (14) eşitlikleri daha önce incelemiş olduğumuz (2) eşitliği ile aynı formdadırlar. Dolayısıyla çözüm için doğrudan

yazılabilir. Yani diskin geometrik merkezi P’nin x ve y doğrultularındaki hareketleri  ve  aynı frekanstadırlar ve aralarında ’lik bir faz vardır. Açık olarak genliklerde;

olacaktır. Dolayısıyla P noktası O dönme merkezine göre bir daire çizmek zorundadır. Bu dairenin yarıçapını u ile gösterirsek;

yazarız. Bu ifadeyi boyutsuz yazarsak

elde ederiz. Bu sonuç daha önce kısım 5.3.1’de çıkarmış olduğumuz sonuçla yani (13) eşitliği ile  olduğunda aynıdır. Gerçekten burada toplam kütle aynı zamanda diskin kütlesidir. Yani eksantrik kütledir. Dolayısıyla ’nin sönüm faktörü  bir parametre olmak üzere ’e göre değişim grafiği Şekil 5.9’da gösterildiği gibi olacaktır. Sonuç olarak dönme dengesizliği problemi için yapılan yorumlar millerin kritik hızı problemi içinde geçerlidir. Yani burada da en önemli titreşim olayı “rezonans” olayıdır.  Burada özel olarak rezonans olayının ortaya çıktığı mil hızı yada devir sayısı “kritik hız” yada “kritik devir sayısı” olarak adlandırılır.

Örnek 5.4: Bir elektrik motoru kütlesi 36 kg ve dengesizliği 3.10-3 kgm olan bir rotora sahiptir. Rotor yatakları arası 300 mm olan bir mil üzerine simetrik olarak tespit edilmiştir. Motorun çalışma hızı 600 ile 6000 d/dak arasındadır. Milin dinamik çökmesinin 0.1 mm’den az olması için gerekli olan mil çapını tayin ediniz. Sistemdeki mevcut sönüm ihmal edilecektir.

# Çözüm:  Dengesizlik =

kg

kgm

burada eksanrisite	 m

bulunur. Rotor genliği için verilen (15) eşitliğinde  konursa;

ifadesi elde edilir. Bu ifadenin sol tarafı yani ;

olarak hesaplanır. Burada bu ifadenin sağ tarafı bilinmemektedir. Yani frekans oranı r’nin çözülmesi gerekir. Frekans oranı bulunduktan sonra;

’den doğal frekans,

den de yay katsayısı ve buradan da mil çapı hesaplanır.

ve  kökleri (*) ifadesinin karesi alınarak;

olarak hesaplanırlar. Buna göre  genlik oranını sağlayacak olan çalışma bölgeleri  ve bölgeleri olacaktır. Ancak sistemde sönüm ihmal edildiğinden rezonans bölgesinden istenilen şartı sağlayarak  bölgesine geçmek mümkün değildir.  Bu durumda   bölgesinde çalışmak gerekecektir. Dolayısıyla motorun en yüksek çalışma hızı olan 6000 d/dak bu frekans oranına karşılık gelecek şekilde seçim yapılmalıdır. Yani,

rad/s

N/m

olmalıdır.

Diğer taraftan sistem için mukavemetten bilindiği gibi şekildeki gibi mesnetlenmiş bir milin çökmesi

ifadesi ile verilir. Ayrıca yay katsayısı tanımından,

# Buradan mil için eşdeğer yay katsayısı

(***)

olarak elde edilir. Yukarıdaki k için hesaplanan (**) ve (***) bağıntıları eşitlenerek mil çapı aşağıdaki gibi hesaplanır.

ayrıca

yerleştirir ve d’yi çözersek

# E=200 109   N/m2 alınarak sayısal değerler konursa;

m    mm

bulunur.

# 5.3.3. Titreşim Yalıtımı ve Geçirgenlik

# 5.3.3.1. Kuvvet Yalıtımı

Makinalar ekseriye Şekil 5.11’de gösterildiği gibi yaylar ve sönüm elemanları yardımıyla bir temel üzerine tespit edilirler. Burada amaç makinadan bunların üzerine tespit edildikleri temele geçen kuvveti kabul edilebilir bir düzeye azaltmaktır. Yani kuvvet yalıtımı sağlamaktır.

# Şekil 5.11 Kuvvet yalıtımı için titreşim sistemi modeli

Sistemin hareket denklemi

ve sürekli durum çözümü

olarak verilmişti. Çözüm için empedans yöntemi kullanılırsa, yani

ve

dönüşümleri yapılırsa;

yazılabilir. Bu şekilde kompleks değişken kullanımı denklemlerin çözümündeki matematiksel işlemleri azaltır ve basitleştirir. Hareket denkleminde (16)

,		       ve

ifadelerini yerine yazarsak;

elde ederiz.

Şimdi temele geçen kuvveti yazalım. Bunu  ile gösterirsek;

Temele geçen kuvvet = yay kuvveti + sönüm kuvveti

olacaktır. Kompleks büyüklükler cinsinden yazarsak

ve ’in (17)’deki ifadesini yerine yazarsak;

elde ederiz. Burada temele geçen kuvvetin genliği ’nin,  titreştirici kuvvetin genliği ’e oranına “geçirgenlik” denir. Bunu  ile gösterirsek yukarıdaki ifadeden,

elde edilir. (18) eşitliğinin pay ve paydası k’ya bölünerek ve

ve

tanımlamalarını kullanarak boyutsuz formda;

yazılır. Burada ayrıca “Yalıtım Oranı” da

olarak tanımlanabilir. (19) eşitliği Şekil 5.12’de grafik olarak gösterilmiştir.

# Şekil 5.12 Şekil 5.11’de gösterilen sistem için geçirgenliğin frekans oranına göre değişim grafiği.

Burada görüleceği gibi;

- için; , yani  olur. Bu durum statik duruma karşılık gelir. Yani yalıtım olmaz, zorlayıcı kuvvet aynen temele geçer.

- için,  olup, sadece ’ya bağlı olmaktadır. Bu durumda  alınırsa yada ihmal edilirse:  sonsuza gider. Yani REZONANSa erişilir. Sisteme sönüm ilave edilmesi ile yada sönümün artırılması ile geçirgenlik azalır.

- için; sönümden bağımsız olmak üzere bütün eğriler aynı bir noktadan geçmekte ve  olmaktadır.  bölgesinde  olmaktadır. Dolayısıyla sabit hızlı bir makinanın  hızında çalıştırılması uygun olacaktır. Ancak bu bölgede artan sönümle birlikte geçirgenliğinde arttığına dikkat edilmelidir. Bu bakımdan  ve  bölgelerinin her ikisi içinde optimum bir sönüm değeri seçmek gerekir. Sonuç olarak sistemin titreşim yalıtımı bakımından düşük doğal frekans (yumuşak yay yada büyük kütle) ve hafif sönüm uygun olacaktır.

Örnek 5.4: Bir hava kompresörü toplam 450 kg kütleye sahip olup 1750 d/dak’lık sabit bir hızda çalışmaktadır. Dönme hareketi yapan parçalar iyi bir şekilde dengelenmiştir. Gidip-gelme hareketi yapan parçaların kütlesi 10 kg dır. Krank yarı çapı 100 mm dir. Kompresör yay ve sönüm elemanları üzerine tespit edilecektir. Sönüm elemanının sağladığı sönüm faktörü  olarak alınacaktır.

- Temele geçen kuvvetin, dengelenmemiş kuvvetin sadece %20 si olacak şekilde gerekli yay katsayısını tayin ediniz.

- Temele geçen kuvvetin genliğini bulunuz.

# Şekil 5.13 Örnek 5.4’ün şematik çizimi.

# Çözüm:  Burada gidip gelme hareketi yapan  kütlesi pistonun kütlesi +  biyelin pistona indirgenmiş eşdeğer kütlesi olmaktadır. Titreştirici kuvvet gidip gelme hareketi yapan  kütlesinin doğurmuş olduğu atalet kuvvetidir. Bu kuvvet yaklaşık olarak;

# bağıntısı ile verilir.

- Burada  krank yarıçapı,  ise biyel kolu uzunluğudur. Eğer  oranı küçükse ikinci harmonik terim  ihmal edilebilir. Böylece problem dönme dengesizliği problemine indirgenmiş olur .

Bu duruma göre geçirgenlik bağıntısı (19)’u kullanabiliriz.

Verilen değerleri yerine koyarsak;

0.15

0.20

rad/s

burada sadece  frekans oranı bilinmemektedir.	Eşitlikten  çözülürse  bulunur. Buna göre;

rad/s

ve

kN/m

olarak hesaplanır.

- kN

bulunur.

# 5.3.3.2  Hareket Yalıtımı

# Özellikle yüksek hassasiyete sahip ölçme aletlerinin, cihazların ve makinaların üzerinde bulundukları yapı zemininin yani temelin titreşimlerinden korunmaları gerekir. Bu amaçla bu gibi sistemlerin temel üzerine tespit şekilleri Şekil 5.14’de gösterildiği gibi yine yay ve sönüm elemanları yardımıyla yapılır. Yani titreşim yalıtımı için yine prensip aynı olmaktadır. Buradaki farklılık sistemin titreşime temelden verilen bir hareketle geçirilmiş olmasıdır. Dolayısıyla bura hareket yalıtımı söz konusu olacaktır.

# Şekil 5.14 Hareket yalıtımı için titreşim sistemi modeli

# Temele  harmonik hareketi verilmiş olsun. Buna karşılık ’nin hareketi olsun. Buna göre yay kuvveti  ve sönüm kuvveti  olacaktır. Sistemin hareket denklemini Newton’un hareket kanununu uygulayarak elde edebiliriz. Buna göre:

# düzenlenerek,

# elde edilir. Burada eşitliğin sağ tarafındaki ifade benzerlik bakımından eşdeğer zorlayıcı kuvvet gibi düşünülebilir. Çözüm için empedans yöntemi uygulanırsa; yani

alınırsa burada;

fazör veya kompleks genlikler olup,

ve   olarak tanımlanırlar.

ve ’nin ifadeleri türevleri de alınarak yerine yazılırsa;

buradan genlikler oranı yazılırsa;

ve

elde edilir. (20) ifadesi daha önce yapıldığı gibi

tanımlamaları kullanılarak;

şeklinde yazılabilir. Ayrıca faz farkları için;

yazılır. Görüldüğü gibi  ifadesi kısım 5.3.3.1’de elde edilmiş olan  ifadesi  ile aynıdır. Yani hareket ve kuvvet yalıtımı benzer şekilde gerçekleştirilmektedir. Şekil 5.12’de gösterilen  grafiği  değişimi içinde aynıdır. Dolayısıyla kuvvet yalıtımı için yapılan yorumlar hareket yalıtımı içinde geçerli olacaktır.

Örnek 5.5: Kütlesi 250 kg olan bir alet onarım masası yay ve sönüm elemanları yardımıyla döşeme (temel) üzerine tespit edilmiştir. Toplam yay katsayısı k=20 kN/m ve sönüm katsayısı c=4 kNs/m dir. Döşeme düşey doğrultuda genliği 2.5 mm ve frekansı 10 Hz olan bir titreşim hareketi yaptığına göre onarım masasının yapacağı titreşim hareketinin ifadesini elde ediniz.

Çözüm:  Hareket yalıtımı eşitliği (21)’deki sistem parametreleri;

# şeklinde hesaplanarak yerine konursa;

# olarak bulunur. Faz açıları ise;

# olduğundan  ilavesi ile

# olarak elde edilir.